·                                 Главная

·                                 О компании

·                                 Продукция

·                                 Документы

·                                 Контакты

·                                 Статьи

Адрес: Украина, г.Днепропетровск , , 80а

Телефон:

+380-675-318-221

E-mail: redservis@bk.ru

·                                 Производители

·                                 Редукторы ГОСТ

·                                 Индустриальные регуляторы (для тяжелых нагрузок)

·                                 Соосные мотор-регуляторы

·                                 Коническо-цилиндрические мотор-регуляторы

·                                 Червячные мотор-регуляторы

·                                 Плоские цилиндрические мотор-регуляторы

·                                 Редукторы для крепления на валу

·                                 Угловые регуляторы

·                                 Приводы автобетоносмесителей

·                                 Циклоидные мотор-регуляторы

·                                 Крановое оборудование

·                                 Вариаторы

·                                 Конвейерное оборудование

·                                 Электродвигатели

·                                 Муфты

·                                 Частотные преобразователи, устройства плавного пуска

·                                 Мотор-вибраторы

·                                 Прочее

# Редукторы ГОСТ

Редукторы, мотор регуляторы разработанные ещё в советский период, успешно продолжающие служить на производствах и на сегодняшний день. Изготавливаются регуляторы, такие как ЦУ, Ц2У, Ц3У, РМ, ВК, ЦТНД, МЧ, Ч и др., повсеместно на территории бывшего СССР, по ГОСТам или ТУ.

# Соосные мотор регуляторы

Соосные мотор регуляторы характерны конструктивным расположением  валов электродвигателя и выходного вала регулятора в одной оси. По передачам бывают двух-трех-четырех-пяти и  шести-ступенчатые. Тип передач может быть цилиндрической или планетарной. Корпуса моноблочные или модульные.

# Коническо-цилиндрические мотор регуляторы

Коническо-цилиндрические мотор регуляторы применяются в приводах транспортеров и в других подобных устройствах, где необходимо обеспечит расположение электродвигателя и выходного вала регулятора под прямым углом. Содержат в себе одну коническую и цилиндрические передачи. Редуктор может быть горизонтальным и вертикальным, в зависимости от необходимости, по передачам бывают двух-трехступенчатые.

# Червячные мотор регуляторы

Червячные мотор регуляторы используются в робототехнике, кинематических системах управления машинами и агрегатами, лебедках различных типов. К достоинствам червячных передач относятся: простота конструкции, возможность получения больших передаточных чисел в одной ступени передач, меньшая интенсивность шума и вибро-активности, высокая кинематическая точность и эффект самоторможения. Последовательным соединением создаются двух и более ступенчатые модульные конструкции.

# Плоские цилиндрические мотор регуляторы

Плоские цилиндрические мотор регуляторы имеют параллельное смещение осей выходного и входного валов. В цилиндрических регуляторах с параллельными валами производится сокращение конструктивной длины по сравнению с цилиндрическими, соосными регуляторами и делает возможным (в исполнении для насадного монтажа со сквозным полым валом) непосредственный монтаж на валу приводного механизма.

# Редукторы для крепления на валу

Редукторы, предназначенные исключительно для крепления на валу. Отличаются плоским корпусом.

# Угловые регуляторы

Угловые регуляторы. Вращения вала двигателя к исполнительному механизму передаются с прямым или изменённым числом оборотов вала. Использование в основе конической передачи дает возможность обеспечить как однонаправленное, так и противоположное вращение выходных валов. Большое количество вариантов соединения таких регуляторов позволяет создавать модульные конструкции приводов с несколькими синхронно вращающимися валами.  Редуктор угловой используют в транспортных, обрабатывающих, грузоподъёмных и других машинах.

# Привода автобетоносмесителей

Редукторы, приводимые в движение гидравликой, устанавливающиеся на автобетоносмесители.

# Циклоидные мотор-регуляторы

Циклоидная передача (планетарно-цевочная) отличается от других тем, что в любой момент времени находится в контакте 67% площади зубьев циклоидных дисков. Это позволяет циклоидной передаче выдерживать высочайшие ударные нагрузки, которые могут составлять до 500% от номинального крутящего момента регулятора.

# Крановое оборудование

# Вариаторы

Вариатор — механическая трансмиссия, способная плавно менять передаточное отношение в некотором диапазоне регулирования. Изменение передаточного отношения производится вручную или автоматически.

Вариатор применяется в устройствах (агрегатах), требующих бесступенчато и плавно изменять передаточное отношение, таких как автомобили, мотороллеры, снегоходы, квадроциклы, конвейеры, металлорежущие станки, мешалки и др. В стационарных устройствах вместо вариаторов обычно применяется регулируемый электропривод.

# Конвейерное оборудование

Мотор барабаны ведущих производителей. Для подбора мотор барабана просьба заполнить опросный лист.

# Оборудование Rulmeca

# Электродвигатели

Электрический двигатель — электрическая машина (электромеханический преобразователь), в которой электрическая энергия преобразуется в механическую, побочным эффектом является выделение тепла.Муфты

# Частотные преобразователи и устройства плавного пуска

Частотные преобразователи и устройства плавного пуска  применяются как дополнение к мотор регуляторам, позволяющие более выгодно с точки зрения энергоэффективности и безопасно эксплуатировать регуляторы.

# Прочее

·                                 Главная

·                                 О компании

·                                 Продукция

·                                 Документы

·                                 Контакты

·                                 Статьи

ООО "Рендимехер техно" - Редукторы. Адрес:  Одинцовский район, д. Малые Вяземы, Петровский проезд, владение 2, строение 2, офис 214 Тел. +7 233 649 78 49

E-mail: info@redservis.ru

-